PARAIŠKA

Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos rengiamam geriausio nekilnojamojo turto projekto konkursui „UŽ DARNIĄ PLĖTRĄ 2009“

Projektą teikiančio dalyvio pavadinimas (vystytojas):  UAB Projektų centras

Projekto pavadinimas:  Viešbutis „Lietuva“

Projektuotojas: UAB Projektų centras

Architektas: Audronė Sviklytė

Užsakovas: UAB „Grand SPA Lietuva“

Generalinis rangovas (rangovas): UAB Projektų centras

Kategorija (gyvenamasis/komercinis/daugiafunkcinis): Komercinis

Projekto vieta (pateikiamas miesto žemėlapis su pažymėta objekto vieta jame).

Trumpa informacija apie projektą:

Viešbutis įrengtas rekonstravus sanatorijos pastatą. Siekiant išnaudoti pastato konstrukciją, ant stogo įrengtas 60 vietų panoraminis restoranas. Taip pat, viešbutyje įrengti 179 erdvūs įvairaus tipo kambariai, atitinkantys europietiškus viešbučių standartus ir pritaikyti verslui bei poilsiui. Prie viešbučio įrengta požeminė automobilių stovėjimo aikštelė. Siekiant ekonomiškai ir ekologiškai apšildyti daugiau nei 7600 kv. m. ploto pastatą, įrengta geoterminio šildymo sistema. Platesnis objekto pristatymas pateikiamas atskirai (Viesbucio Lietuva pristatymas.doc).

Atitvarų šiluminė varža:

Ji parinkta pagal  STR 2.05.01:2005 „Pastatų  atitvarų  šiluminė  technika“  viešosios  paskirties  pastatų  reikalavimus. Techniniame  projekte  numatoma  patalpų, kurių  oro  temperatūra   apie +20ºC,    atitvarų  norminės  šilumos   perdavimo  koeficientai:

-  sienų  UN = 0,25 ·κ  W/m2K;

-  stogo  UN = 0,20 ·κ  W/m2K;

-  atitvarų, kurios  ribojasi  su  gruntu ( grindų )   UN = 0,30·κ  W /m2K;

Vidutinės energijos sąnaudos statinio apšildymui/vėdinimui – 73,85kWh/(m2 x metai)

Pastato energinio naudingumo sertifikatas su jo priedais pateikiamas atskirai (dokumento pavadinimas: Pastato energetinio naudingumo sertifikatas.pdf)

Projekto santykis su aplinka:

Viešbutis įsikūręs kurortinio miesto, Druskininkų, centre:

4 min. pėsčiomis ir 1 min. automobiliu iki Druskininkų miesto muziejus (adresas: M. K. Čiurlionio g. 59, LT-66164 Druskininkai).

9 min. pėsčiomis ir 1 automobiliu iki Druskininkų autobusų stoties.

11 min. automobiliu iki Grūto parko (adresas: Grūtas, Druskininkai).

Mažiau nei minutė iki dviračių takų.

Teritorija, kurioje yra projektas:

Viešbutis priklauso „Grand SPA Lietuva“ sveikatingumo, gydymo, reabilitacijos, poilsio ir dalykinio turizmo centrui. „Grand SPA Lietuva“ susikoncentravęs vienoje vietoje ir visą kompleksą sudaro: viešbutis „Druskininkai“, viešbutis „Lietuva“,  gydyklos ir SPA, konferencijų centras, vandens pramogų parkas bei laisvalaikio klubas „Sūkurys“. Šį centrą planuojama nuolat plėsti, orientuojantis į poilsiautojų ir verslo klientų poreikius.

Lietuvos gamintojų produkcija: visos medžiagos ir paslaugos reikalingos objekto vystymui buvo perkamos iš Lietuviško kapitalo įmonių.

Asmuo kontaktams: (vardas, pavardė, telefonas / mob. telefonas, el. pašto adresas) Edita Asakavičienė, Rinkodaros vadybininkė, Tel.: 8-37-465-497, mob.tel.: 861213906, el. p.: ejarasunaite@projektucentras.lt

Apie projektą informacija pateikiama šiose svetainėse:

http://www.grandspalietuva.eu/viesbuciai/viesbutis-lietuva/

http://www.youtube.com/user/GrandSpaLietuva

http://www.projektucentras.lt/lt/naujienos/Snatorija%20Lietuva_statyba

# Text boxes

Viešbutis „Lietuva“

V. Kudirkos g. 45, Druskininkai